## Slide 1
전극 코팅 두께/도포량(Loading Weight) 검사 설비
[개요] 베타레이 및 레이저 변위센서를 이용해 극판 코팅 공정 직후 두께와 단위면적당 도포량(Loading Weight)을 인라인으로 측정하는 설비입니다. 도포 불균일 구간을 실시간으로 알람 처리합니다.
[처리 용량/성능] 라인 속도 80m/min 연동 인라인 검사

## Slide 2
상세 기술 사양서
구분 | 항목 | 사양값 | 비고
전기/전력 | 정격 전압 | 단상 220V 60Hz | 베타레이 센서 별도 방사선 관리
검사 사양 | 두께 측정 정밀도 | ±0.5㎛ | 양면 동시 측정
검사 사양 | 도포량(Loading) 정밀도 | ±0.1 mg/cm² | 폭 방향 스캔 측정
치수/중량 | 설비 크기 | 1500(W) x 1200(D) x 1800(H) mm | 코팅기 후단 인라인 설치