## Slide 1
2차전지 절연저항/내전압(Hi-Pot) 검사 설비
[개요] 셀 케이스와 전극 간 절연저항 및 내전압 특성을 측정하여 절연 불량, 미세 단락 위험이 있는 셀을 선별하는 안전 검사 설비입니다.
[처리 용량/성능] 시간당 900셀 (900 CPH)

## Slide 2
상세 기술 사양서
구분 | 항목 | 사양값 | 비고
전기/전력 | 정격 전압 | 단상 220V 60Hz | 고전압 발생부 접지 필수
검사 사양 | 인가 전압(Hi-Pot) | 최대 DC 1000V | 누설전류 5mA 이하 합격
검사 사양 | 절연저항 판정 기준 | 100MΩ 이상 | 500V DC 인가 기준
치수/중량 | 설비 크기 | 1800(W) x 1500(D) x 1900(H) mm | 안전 인터록 도어 적용