## Slide 1
2차전지 셀 누액/기밀 검사 설비 (Helium Leak Test)
[개요] 헬륨 가스를 이용한 진공 챔버 방식으로 셀 실링부의 미세 누설을 검사하는 설비입니다. 전해액 누액으로 인한 화재/성능저하 불량을 사전에 선별합니다.
[처리 용량/성능] 시간당 500셀 (500 CPH)

## Slide 2
상세 기술 사양서
구분 | 항목 | 사양값 | 비고
전기/전력 | 정격 전압 | 3Phi 220V 60Hz | 진공펌프 부하 포함
검사 사양 | 검출 민감도 | 5.0 x 10^-9 atm·cc/sec 이상 | 헬륨 질량분석기 방식
검사 사양 | 챔버 도달 진공도 | 1.0 x 10^-2 Torr | 사이클타임 8초 이내
치수/중량 | 설비 크기 | 2000(W) x 1600(D) x 1900(H) mm | 듀얼 챔버 구성